## Slide 1
NOVOPAN · LÍNEA 1 · SECCIÓN 2
Tiempo de residencia
Trazabilidad de un cambio de material a lo largo de la línea: silos → prensa
HMI · lo que leo
Medido · lo que mido
Test · lo que pruebo

## Slide 2
LA LÍNEA, DE UN VISTAZO
De silo a estaca
Silos 5 · 6
HMI · Test
→
Dosing
HMI
→
Encolador
Test
→
Banda inclinada
Medido
→
Esparcidores
HMI · Medido
→
Colchón · merge
Medido
→
Banda blanca
Medido
→
Banda roja
Medido
→
Prensa
Medido
→
Post-prensa
Med · TBD
Cada etapa se modela como recipiente (Little), banda (L/v) o prueba.
Novopan · L1 Sección 2
2

## Slide 3
FUNDAMENTO
Supuestos + Little's Law
El flujo F se conserva a lo largo de la línea (estado estable).
Recipiente → τ = M/F · Banda → t = L/v · Encolador → prueba.
Sprays: eliminados del modelo.
Little's Law — masa retenida = flujo × tiempo, luego despejamos el tiempo:
Novopan · L1 Sección 2
3

## Slide 4
RECIPIENTE · GEOMETRÍA
Silos 5 (gruesa) · 6 (fina)
HMI
Test
Masa por geometría → luego Little's con el caudal de descarga (salida):
ρ, Vcap, L%, Fout — TBD
Novopan · L1 Sección 2
4

## Slide 5
RECIPIENTE + PRUEBA
Dosing bin + Encolador
Dosing bin (gruesa · fina)
HMI
Encolador (CE fina · CI gruesa)
Test
El HMI da el caudal DESCARGA por corriente del motor (CE ≈ 111 kg/min · CI ≈ 282 kg/min), pero la residencia se mide por prueba.
Novopan · L1 Sección 2
5

## Slide 6
TRANSPORTE + RECIPIENTE
Banda inclinada + Esparcidor
Banda inclinada azul (fina · gruesa)
Medido
fina: 64.57 / 99.5 × 60 = 38.9 s · gruesa: 68.5 / 96.5 × 60 = 42.6 s · velocidad fija HMI
Esparcidor (e1 · e2 · e3)
HMI
Medido
Novopan · L1 Sección 2
6

## Slide 7
COLCHÓN · REGISTRO
Registrar el último cambio en llegar
Medido
Las tres capas llegan a sus esparcidores con hasta ~2 s de diferencia. El cambio completo se registra cuando llega la ÚLTIMA. No basta ver la CL: la SL1 puede no haberse unido aún.
T antes de cada capa (silo → esparcidor):
Se registra el más lento (max):
Desde ese registro se mide desde el punto de SL1 (cae en 1.42 m, la más atrás) hasta los sensores del final — la referencia más importante de la línea.
Novopan · L1 Sección 2
7

## Slide 8
DEL REGISTRO A LOS SENSORES
Punto SL1 → sensores
Medido
346.5 s @ 14.5 m/min
452.1 s @ 11.11 m/min
Tramo | Largo
Resto banda blanca (1.42 → 45 m) | 43.58 m
Banda roja | 10.0 m
Prensa metálica (19 marcos) | 16.6 m
Corte → sensores | 13.55 m
Total SL1 → sensores | 83.73 m
Todo a v_prensa (acoplado a la línea). Los sensores del final son la referencia: aquí termina la medición de trazabilidad.
Novopan · L1 Sección 2
8

## Slide 9
POSICIÓN SOBRE LA BANDA
Qué va dónde — banda blanca
SL1 · Esparcidor 1
1.42 – 8.37 m
CL · Esparcidor 2
11.72 – 16.10 m
SL2 · Esparcidor 3
17.47 – 23.86 m
Pre-prensa
29.08 – 33.78 m
Imán 26.68 m · Sprays 35.99 m · Detector 37.69 m · Cuchillas 39.56 m
Banda roja · Vapor Dynasteam
1.86 – 4.15 m
Novopan · L1 Sección 2
9

## Slide 10
VALIDACIÓN DE CAMPO
Repetibilidad de las bandas
Cronómetro, 3 corridas @ 11.11 m/min. El tiempo total de banda es muy consistente:
Banda | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Promedio | Variación
Blanca | 242.0 s | 243.4 s | 243.2 s | 242.9 s | ± 0.3 %
Roja | 53.7 s | 54.5 s | 54.4 s | 54.2 s | ± 0.4 %
Los tramos individuales varían más (± 4–11 % por lap), pero el total converge → mediciones confiables.
Novopan · L1 Sección 2
10

## Slide 11
DESPUÉS DE LA PRENSA
Corte → sensores
Medido
TBD
Tramo (desde salida de prensa) | Largo
Salida prensa → cuchillas de filo | 6.7 m
Cuchillas de filo | 1.35 m
gap | 0.7 m
Cortadora | 2.3 m
gap → sensores | 2.5 m
Total → sensores | 13.55 m
56.1 s @ 14.5 m/min · 73.2 s @ 11.11 m/min
Pendiente de medir, después de los sensores:
Enfriadoras estrella TBD
3 tableros · rotación 180° · tubos metálicos.
Estacado TBD
Agrupa de 3 en 3 · apilado neumático.
Novopan · L1 Sección 2
11

## Slide 12
ECUACIÓN MAESTRA
Se registra el último cambio en llegar al esparcidor, y se mide desde el punto de SL1 hasta los sensores.
max_e( T_antes,e ) último en llegar al esparcidor
83.73 / v_prensa × 60 punto SL1 → sensores
T_antes,e = τ_silo+τ_dos+t_enc+t_incl+τ_esp por capa, antes del colchón
83.73 = 43.58 + 10 + 16.6 + 13.55 resto blanca+roja+prensa+corte
e ∈ {SL1, CL, SL2} · referencia final = sensores · enfriadoras + estacado quedan después de los sensores (fuera de la medición)